南阳市信利佳电子有限责任公司

环境光探测器/光敏传感器

（直接替代光敏电阻）

规格书

型号：EKPSMD0603

EKPSMD0603产品规格书

典型应用

替代光敏电阻（CdS）；

调节背景光，如电视，PDA，照相机，LCD/LED显示器和移动电话等；

控制玩具和照明设备。

特性

特制滤光环氧树脂封装，光谱响应特性类似于人眼；

随光照度变化线性输出；

具有一定的温度稳定性；

低暗电流，低工作照度；

符合ROHS指令/无铅/无镉；

外形尺寸及建议焊盘尺寸

极限参数Ta=25℃

光电特性Ta=25℃

光电特性曲线

测试原理图

应用举例

光控灯原理图

上图为光控路灯电路，白天路灯熄灭，夜间路灯自动点亮。图中，电容C1、C2、R3 和二极管D1 及稳压管DW，组成简单的电容降压整流电路，接通电源后获得12V 左右的直流电压。三极管BG、环境光探测器EKPSMD0603和双向可控硅等，组成光电开关电路。

在白天，环境光探测器EKPSMD0603因受光照呈低电阻，BG 管基极电位下降，使BG 截止，电阻R1 上无电压输出，故双向可控硅SCR 处于关断状态，灯泡LAMP 不亮。

当夜幕降临时，环境光探测器EKPSMD0603因无光照其暗阻增大，使BG 基极电位升高而导通，R1 上输出的电压触发可控硅SCR 导通，路灯得电点亮。调节电位器W，可调节BG 基极电位高低，即调整了光控的灵敏度。

使用注意事项

1、不要在超出产品规格范围的情况下使用；

2、规格书提到的应用电路仅作参考，在实际应用中根据具体的需要来设计电路和调整参数；

3、焊接温度和时间不能超过额定范围，在焊接过程中或焊接完成时尽量避免外力作用于引脚，不要重复焊接；

4、本产品符合RoHS指令；

5、产品表面的损伤和污染会影响光电流，避免在过于潮湿环境中使用；

6、本产品标准包装为4000只包装。

# Text boxes

注：光电流=Vout/Rss

Rss为高稳定电阻

光电流与光照度

EKPSMD0603